## Slide 1
Ambulancia inteligente sobre red 5G
Co-simulación SUMO + ns-3 (5G-LENA)
mMTC · URLLC + eMBB · Network slicing

## Slide 2
PARTE 1
Arquitectura y parámetros de la red 5G

## Slide 3
Flujo del proyecto

## Slide 4
Parámetros generales de la red 5G
Parámetro | Valor
Frecuencia portadora | 3.5 GHz (banda n78, FR1)
Ancho de banda | 10 – 20 MHz
Numerología (SCS) | 1 (30 kHz)
Duplexación | TDD
Modelo de propagación | 3GPP Urban Macro (UMa)
Potencia Tx (gNB / UE) | 43 dBm / 23 dBm
Antenas (gNB / UE) | 4×8 / 2×4 (MIMO)
Scheduler | OFDMA Round-Robin
Slicing / QoS | 2 bandwidth parts: URLLC / eMBB
Handover | X2 (multi-celda)
Núcleo de red | EPC (5G-LENA)

## Slide 5
PARTE 2
mMTC
Massive Machine Type Communication

## Slide 6
mMTC — comunicación masiva de máquinas
Se consideran todos los vehículos de la ciudad en tiempo real para:
• Definir dinámicamente la ruta más corta de la ambulancia según el tráfico real.
• Poner los semáforos en verde a lo largo de la ruta (preempción), despejando el paso.
• El control se hace con TraCI sobre SUMO, con tráfico real y un accidente que obliga a re-rutear.

## Slide 7
Ruta generada por SUMO + TraCI (con accidente y tráfico real)
La ambulancia recalcula su ruta al detectar el accidente; los gNBs son las celdas que la sirven.

## Slide 8
Conectividad 5G a lo largo de la ruta (SINR vs. tiempo)
Con varias celdas y handover, el SINR no cae a cero: la conexión se mantiene todo el trayecto.

## Slide 9
Efecto de la asistencia 5G en el tiempo de viaje
El re-ruteo dinámico y la preempción de semáforos reducen el tiempo de viaje y las detenciones.

## Slide 10
PARTE 3
Generación de tráfico 5G

## Slide 11
Filtrado de los gNBs que cruza la ruta
Toda la ciudad tiene cobertura 5G (35 gNBs); se filtran las celdas por las que pasa la ambulancia.

## Slide 12
Autos que compartieron celda con la ambulancia
Se filtran los autos que estuvieron en esas celdas en los mismos instantes; sus rutas generan el tráfico en ns-3.

## Slide 13
PARTE 4
URLLC + eMBB

## Slide 14
La ambulancia transmite al hospital por 5G
La ambulancia envía datos al servidor del hospital por la red 5G:
• Video en tiempo real → eMBB
• Signos vitales → URLLC
Se hicieron 3 simulaciones en ns-3:
1) Solo tráfico de la ambulancia.
2) Ambulancia + autos, sin slicing.
3) Ambulancia + autos, con slicing.
El video de la ambulancia y el tráfico de los autos son ambos eMBB.

## Slide 15
¿Qué es el network slicing?
El slicing divide los recursos de radio en rebanadas independientes, una por servicio:
• El espectro se parte en 2 bandas dedicadas:
– una para URLLC (signos vitales), aislada.
– otra para eMBB (video + tráfico de los autos).
• Aunque la banda eMBB se sature, el tráfico crítico URLLC viaja en recursos separados y queda protegido.

## Slide 16
Resultado: URLLC vs eMBB en las 3 simulaciones
Sin slicing se pierde el tráfico crítico bajo carga; con slicing los signos vitales se entregan intactos.

## Slide 17
Scheduler — throughput por flujo en el tiempo
El Round-Robin reparte la celda entre ambulancia y autos; con slicing los vitales ocupan una franja aislada.

## Slide 18
Scheduler — reparto de recursos por flujo
Sin slicing el reparto es parejo; con slicing los signos vitales tienen su porción reservada.